## Slide 1
(2)可选扩展（Extensions）
扩展名 | 含义
M | 整数乘法和除法指令
A | 原子操作指令（用于多核同步）
F | 单精度浮点指令
D | 双精度浮点指令（依赖 F）
C | 压缩指令（16 位指令，节省代码大小）
B | 位操作指令（Bit Manipulation）
V | 向量指令（用于 SIMD 和 AI 加速）
T | 线程支持（暂未最终定稿）
S | 超级用户模式（Supervisor Mode）
U | 用户模式（User Mode）
N | 用户级中断支持
J | 动态翻译支持（如 Java 字节码加速）
P | DSP 指令（仍在讨论中）

## Slide 2
RISC-V 寄存器模型

## Slide 3
(1) 通用寄存器（General Purpose Registers）
  RV32I/RV64I 有 32 个通用寄存器（x0–x31）
  x0 是硬连线为 0 的寄存器
  其他寄存器用于通用计算、函数调用、栈指针等
(2) 浮点寄存器（FPU Registers）
  如果启用 F 或 D 扩展，则有 32 个浮点寄存器（f0–f31）
(3)控制与状态寄存器（CSR）
  包括机器模式寄存器（如 mstatus、mie、mtvec 等）
  支持特权级别（M-mode、S-mode、U-mode）

## Slide 4
RISC-V 特权架构
（Privileged Architecture）

## Slide 5
(1) 特权级别（Privilege Levels）
  User Mode（U-mode）：用户程序运行
  Supervisor Mode（S-mode）：操作系统运行
  Machine Mode（M-mode）：固件或低级系统管理
(2)内存管理
  支持物理地址和虚拟地址（Sv32、Sv39、Sv48）
  支持页表机制和 TLB
(3)中断与异常处理
  支持外部中断、软件中断、定时器中断等
  异常处理机制包括异常原因、异常 PC、异常值等寄存器

## Slide 6
寄存器

## Slide 7
RV32I指令集架构定义了32个通用目的寄存器，编号从x0到x31。每个寄存器都是32位宽。这些寄存器在RISC-V汇编语言中通常用x0至x31来表示，但在ABI（应用程序二进制接口）规范下，它们也有更为人熟知的名字，这有助于编程者更容易理解和使用。

## Slide 8
① x0 (zero) - 硬连线为常数0，任何写入此寄存器的操作都会被忽略。
② x1 (ra) - 保存返回地址，用于函数调用后返回。
③ x2 (sp) - 栈指针，指向当前栈顶。
④ x3 (gp) - 全局指针，用于访问全局数据区。
⑤ x4 (tp) - 线程指针，可用于多线程环境下的线程本地存储。
⑥ x5-x7 (t0-t2) - 临时寄存器，可以由调用者自由使用。
⑦ x8-x9 (s0-s1, fp) - 已保存寄存器/帧指针，需要由调用者保存和恢复。
⑧ x10-x11 (a0-a1) - 函数参数/返回值，用于传递前两个整型或指针参数。
⑨ x12-x17 (a2-a7) - 函数参数，用于传递更多的参数。
⑩ x18-x27 (s2-s11) - 已保存寄存器，需要由调用者保存和恢复。
⑪ x28-x31 (t3-t6) - 临时寄存器，可以由调用者自由使用。

## Slide 9
指令格式

## Slide 10
R-type：用于寄存器-寄存器操作
I-type：用于短立即数和访存 load 操作
S-type：用于访存 store 操作
B-type（SB-type）：用于条件跳转操作
U-type：用于长立即数
J-type（UJ-type）：用于无条件跳转

## Slide 11
{小端模式，small endian mode}
 | 12 | 8 | 4 | 0
R-type | rs2 | rs1 | rd | op
I-type | imm | rs1 | rd | op
SB-type | rs2 | rs1 | imm | op
UJ-type | imm |  | rd | op

## Slide 12
opcode(操作码)：指令的基本操作，这个缩写是它惯用名称。
rd：目的操作寄存器，用来存放操作结果。
funct3：一个另外的操作码字段。
rs1：第一个源操作数寄存器。
rs2：第二个源操作数寄存器。
funct7：一个另外的操作码字段。
imm：立即数

## Slide 13
RV32I基础指令集

## Slide 14
RV32I指令集中包含了47条基础指令，涵盖了整数运算、存储器访问、控制转移和系统控制几个大类。本项目需实现除系统控制的ECALL/EBREAK、内存同步FENCE指令及CSR访问指令外的37条指令。

## Slide 15
R型指令包括加法、减法、逻辑运算、移位运算

## Slide 17
ADD rd, rs1, rs2: 将寄存器rs1和rs2中的值相加，结果存储在rd。
SUB rd, rs1, rs2: 从寄存器rs1中减去寄存器rs2的值，结果存储在rd。
AND rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位与，结果存储在rd。
OR rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位或，结果存储在rd。
XOR rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位异或，结果存储在rd。
SLL rd, rs1, rs2: 寄存器rs1左移rs2位（逻辑左移），结果存储在rd。
SLT rd, rs1, rs2: 如果rs1小于rs2（有符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。
SLTU rd, rs1, rs2: 如果rs1小于rs2（无符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。
SRL rd, rs1, rs2: 寄存器rs1右移rs2位（逻辑右移），结果存储在rd。
SRA rd, rs1, rs2: 寄存器rs1右移rs2位（算术右移），结果存储在rd。

## Slide 18
I型指令包括立即数的运算和load指令

## Slide 20
ADDI rd, rs1, imm: 将寄存器rs1中的值加上立即数imm，结果存储在rd。立即数imm是12位，其中最高位是符号位。如果imm[11]为1，则需要进行符号扩展，将imm扩展到32位。
ANDI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位与，结果存储在rd。imm也是12位，并遵循同样的符号扩展规则。
ORI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位或，结果存储在rd。立即数imm同样为12位，且根据最高位决定是否进行符号扩展。
XORI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位异或，结果存储在rd。立即数imm的处理方式相同。


## Slide 21
SLLI rd, rs1, shamt: 寄存器rs1左移shamt位（逻辑左移），结果存储在rd。shamt是立即数但仅使用低5位（对于RV32I）。
SLTI rd, rs1, imm: 如果rs1小于立即数imm（有符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。imm为12位并可能需要符号扩展。
SLTIU rd, rs1, imm: 如果rs1小于立即数imm（无符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。imm的处理方式同上。
SRLI/SRAI rd, rs1, shamt: 寄存器rs1右移shamt位（逻辑/算术右移），结果存储在rd。shamt是立即数但仅使用低5位（对于RV32I）。SRAI会考虑符号位进行扩展，而SRLI不会。

## Slide 23
LB rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个有符号字节（8 位），结果存储在 rd 中。
LH rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个有符号半字（16 位），结果存储在 rd 中。
LW rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个字（32 位），结果存储在 rd 中。
LBU rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个无符号字节（8 位），结果存储在 rd 中。
LHU rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个无符号半字（16 位），结果存储在 rd 中。

## Slide 24
S型指令包括store指令

## Slide 26
SB rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的最低一个字节（8 位）写入内存地址 rs1 + offset。
SH rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的最低两个字节（16 位）写入内存地址 rs1 + offset。
SW rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的一个字（32 位）写入内存地址 rs1 + offset。

## Slide 27
B型指令包括条件跳转指令

## Slide 29
BEQ rs1, rs2, offset: 如果rs1等于rs2，则跳转到相对于当前指令的offset位置。offset是一个12位立即数，通过将其某些位复制来扩展至32位以形成完整的偏移量。
BNE rs1, rs2, offset: 类似于BEQ，但如果rs1不等于rs2时跳转。
BLT rs1, rs2, offset: 如果rs1小于rs2（有符号比较），则跳转。
BGE rs1, rs2, offset: 如果rs1大于等于rs2（有符号比较），则跳转。
BLTU rs1, rs2, offset: 如果rs1小于rs2（无符号比较），则跳转。
BGEU rs1, rs2, offset: 如果rs1大于等于rs2（无符号比较），则跳转。

## Slide 30
U型指令

## Slide 31
LUI rd, imm: 将 20 位的立即数 imm 加载到寄存器 rd 的高 20 位，低 12 位填充为 0。
AUIPC rd, imm: 将当前 PC 值与 20 位的高位立即数 imm 左移 12 位相加，结果存储在 rd 中。

## Slide 32
J型指令

## Slide 33
JAL rd, offset: 跳转到offset指定的位置，并将返回地址（下一条指令的地址）保存到rd。offset是一个20位立即数，通过特定模式扩展至32位。
JALR rd, rs1, imm: 跳转到rs1加上立即数imm指定的位置，并将返回地址保存到rd。imm是一个12位立即数，可能需要符号扩展。

## Slide 34
RV32M 扩展指令集

## Slide 35
1. MUL（funct3=0x0,funct7=0x1）
语法：mul rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，结果的低32位写入rd寄存器。
2. MULH（func3=0x1,func7=0x1）
语法：mulh rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，结果的高32位写入rd寄存器。
3. MULHSU
语法：mulhsu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，其中rs1为有符号数，rs2为无符号数，结果的高32位写入rd寄存器。
4. MULHU
语法：mulhu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的高32位写入rd寄存器。

## Slide 36
5. DIV
语法：div rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，结果的商写入rd寄存器。
6. DIVU
语法：divu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的商写入rd寄存器。
7. REM
语法：rem rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，结果的余数写入rd寄存器。
8. REMU
语法：remu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的余数写入rd寄存器。