## Slide 1: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
/03
第 III 阶段完成：
一个32位RISC-V单周期CPU硬件及其SoC系统的设计与构建

## Slide 2: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
1、深入理解并全面掌握32位RISC-V-IM CPU指令结构设计，全面实现 CPU 指令执行5个阶段的功能部件。各个阶段功能部件的实现亦可使用Python或C语言在主机上完成，或使用Verilog语言在FPGA上完成。
01

## Slide 3: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
2、按一个时钟周期执行一条指令，将上述的功能部件（除数据存储器和指令存储器）有机地连接起来，以构成一个完整的单周期CPU。
02

## Slide 4: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
3、设计一条总线，将CPU、数据存储器、指令存储器、时钟、UART串口通信和通用IO（如按键、开关、LED及数码管等）挂接到总线上。存储器和外设统一编址。CPU通过总线对这些组件进行访问，最终形成一个32位的RISC-V单周期 CPU硬件及其SoC系统。
03

## Slide 5: 基于FPGA的RISC-V CPU硬件及其SoC系统的设计
4、使用GNU RISC-V32 GCC编译开发工具，编写三个例子程序：流水LED灯、时钟显示、使用UART显示字符串。
04

## Slide 6
RISC-V是一种基于精简指令集计算（RISC）原则的开源指令集架构（ISA）。它由加州大学伯克利分校的研究团队于2010年代初开发，并且现在由RISC-V国际基金会维护和推广。RISC-V的设计目标是模块化、可扩展、开放和免费，适用于从嵌入式系统到高性能计算的各种应用场景。

## Slide 7
RISC-V 的核心特点

## Slide 8
(1)开源和免费
RISC-V 是一个开放标准，任何人都可以自由使用，无需支付专利费用。这使得它在学术界和工业界都得到了广泛支持。
(2)模块化设计
基础指令集是固定的（如 RV32I、RV64I），其他功能通过可选扩展实现（如 M、A、F、D、C 等）。用户可以根据需要选择不同的扩展，构建定制化的处理器。

## Slide 9
(3)可扩展性
支持用户自定义指令扩展（Custom Extensions），适合特定领域的加速器设计。
(4)多平台支持
支持从 32 位到 128 位的地址空间和数据宽度（RV32、RV64、RV128）。适用于嵌入式系统、IoT、通用计算、服务器、AI 加速器等。

## Slide 10
RISC-V 指令集架构层级

## Slide 11
(1) 基础指令集（Base ISA）
RV32I：32 位整数指令集（基础 ISA）
RV64I：64 位整数指令集（基础 ISA）
RV128I：128 位整数指令集（基础 ISA）

## Slide 12
(2)可选扩展（Extensions）
扩展名 | 含义
M | 整数乘法和除法指令
A | 原子操作指令（用于多核同步）
F | 单精度浮点指令
D | 双精度浮点指令（依赖 F）
C | 压缩指令（16 位指令，节省代码大小）
B | 位操作指令（Bit Manipulation）
V | 向量指令（用于 SIMD 和 AI 加速）
T | 线程支持（暂未最终定稿）
S | 超级用户模式（Supervisor Mode）
U | 用户模式（User Mode）
N | 用户级中断支持
J | 动态翻译支持（如 Java 字节码加速）
P | DSP 指令（仍在讨论中）

## Slide 13
RISC-V 寄存器模型

## Slide 14
(1) 通用寄存器（General Purpose Registers）
  RV32I/RV64I 有 32 个通用寄存器（x0–x31）
  x0 是硬连线为 0 的寄存器
  其他寄存器用于通用计算、函数调用、栈指针等
(2) 浮点寄存器（FPU Registers）
  如果启用 F 或 D 扩展，则有 32 个浮点寄存器（f0–f31）
(3)控制与状态寄存器（CSR）
  包括机器模式寄存器（如 mstatus、mie、mtvec 等）
  支持特权级别（M-mode、S-mode、U-mode）

## Slide 15
RISC-V 特权架构
（Privileged Architecture）

## Slide 16
(1) 特权级别（Privilege Levels）
  User Mode（U-mode）：用户程序运行
  Supervisor Mode（S-mode）：操作系统运行
  Machine Mode（M-mode）：固件或低级系统管理
(2)内存管理
  支持物理地址和虚拟地址（Sv32、Sv39、Sv48）
  支持页表机制和 TLB
(3)中断与异常处理
  支持外部中断、软件中断、定时器中断等
  异常处理机制包括异常原因、异常 PC、异常值等寄存器

## Slide 17
RISC-V 生态系统

## Slide 18
硬件实现：如 SiFive 的商业芯片、PicoRV32、VexRiscv 等开源软核
软件工具链：GCC、LLVM、Clang、GDB、QEMU 等均已支持 RISC-V
操作系统：Linux、FreeRTOS、Zephyr、RT-Thread、Xv6 等都已支持 RISC-V
开发板：HiFive、Arty A7、QEMU 模拟器等
中国生态：阿里平头哥（玄铁处理器）、中科院、华为、中科院等企业/机构均在推动 RISC-V 发展

## Slide 19
RV32IM模块

## Slide 20
寄存器

## Slide 21
RV32I指令集架构定义了32个通用目的寄存器，编号从x0到x31。每个寄存器都是32位宽。这些寄存器在RISC-V汇编语言中通常用x0至x31来表示，但在ABI（应用程序二进制接口）规范下，它们也有更为人熟知的名字，这有助于编程者更容易理解和使用。

## Slide 22
① x0 (zero) - 硬连线为常数0，任何写入此寄存器的操作都会被忽略。
② x1 (ra) - 保存返回地址，用于函数调用后返回。
③ x2 (sp) - 栈指针，指向当前栈顶。
④ x3 (gp) - 全局指针，用于访问全局数据区。
⑤ x4 (tp) - 线程指针，可用于多线程环境下的线程本地存储。
⑥ x5-x7 (t0-t2) - 临时寄存器，可以由调用者自由使用。
⑦ x8-x9 (s0-s1, fp) - 已保存寄存器/帧指针，需要由调用者保存和恢复。
⑧ x10-x11 (a0-a1) - 函数参数/返回值，用于传递前两个整型或指针参数。
⑨ x12-x17 (a2-a7) - 函数参数，用于传递更多的参数。
⑩ x18-x27 (s2-s11) - 已保存寄存器，需要由调用者保存和恢复。
⑪ x28-x31 (t3-t6) - 临时寄存器，可以由调用者自由使用。

## Slide 23
指令格式

## Slide 24
R-type：用于寄存器-寄存器操作
I-type：用于短立即数和访存 load 操作
S-type：用于访存 store 操作
B-type（SB-type）：用于条件跳转操作
U-type：用于长立即数
J-type（UJ-type）：用于无条件跳转

## Slide 25
{小端模式，small endian mode}
 | 12 | 8 | 4 | 0
R-type | rs2 | rs1 | rd | op
I-type | imm | rs1 | rd | op
SB-type | rs2 | rs1 | imm | op
UJ-type | imm |  | rd | op

## Slide 26
opcode(操作码)：指令的基本操作，这个缩写是它惯用名称。
rd：目的操作寄存器，用来存放操作结果。
funct3：一个另外的操作码字段。
rs1：第一个源操作数寄存器。
rs2：第二个源操作数寄存器。
funct7：一个另外的操作码字段。
imm：立即数

## Slide 27
RV32I基础指令集

## Slide 28
RV32I指令集中包含了47条基础指令，涵盖了整数运算、存储器访问、控制转移和系统控制几个大类。本项目需实现除系统控制的ECALL/EBREAK、内存同步FENCE指令及CSR访问指令外的37条指令。

## Slide 29
R型指令包括加法、减法、逻辑运算、移位运算

## Slide 31
ADD rd, rs1, rs2: 将寄存器rs1和rs2中的值相加，结果存储在rd。
SUB rd, rs1, rs2: 从寄存器rs1中减去寄存器rs2的值，结果存储在rd。
AND rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位与，结果存储在rd。
OR rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位或，结果存储在rd。
XOR rd, rs1, rs2: 寄存器rs1和rs2按位异或，结果存储在rd。
SLL rd, rs1, rs2: 寄存器rs1左移rs2位（逻辑左移），结果存储在rd。
SLT rd, rs1, rs2: 如果rs1小于rs2（有符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。
SLTU rd, rs1, rs2: 如果rs1小于rs2（无符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。
SRL rd, rs1, rs2: 寄存器rs1右移rs2位（逻辑右移），结果存储在rd。
SRA rd, rs1, rs2: 寄存器rs1右移rs2位（算术右移），结果存储在rd。

## Slide 32
I型指令包括立即数的运算和load指令

## Slide 34
ADDI rd, rs1, imm: 将寄存器rs1中的值加上立即数imm，结果存储在rd。立即数imm是12位，其中最高位是符号位。如果imm[11]为1，则需要进行符号扩展，将imm扩展到32位。
ANDI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位与，结果存储在rd。imm也是12位，并遵循同样的符号扩展规则。
ORI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位或，结果存储在rd。立即数imm同样为12位，且根据最高位决定是否进行符号扩展。
XORI rd, rs1, imm: 寄存器rs1和立即数imm按位异或，结果存储在rd。立即数imm的处理方式相同。


## Slide 35
SLLI rd, rs1, shamt: 寄存器rs1左移shamt位（逻辑左移），结果存储在rd。shamt是立即数但仅使用低5位（对于RV32I）。
SLTI rd, rs1, imm: 如果rs1小于立即数imm（有符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。imm为12位并可能需要符号扩展。
SLTIU rd, rs1, imm: 如果rs1小于立即数imm（无符号比较），则rd设置为1，否则设置为0。imm的处理方式同上。
SRLI/SRAI rd, rs1, shamt: 寄存器rs1右移shamt位（逻辑/算术右移），结果存储在rd。shamt是立即数但仅使用低5位（对于RV32I）。SRAI会考虑符号位进行扩展，而SRLI不会。

## Slide 37
LB rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个有符号字节（8 位），结果存储在 rd 中。
LH rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个有符号半字（16 位），结果存储在 rd 中。
LW rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个字（32 位），结果存储在 rd 中。
LBU rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个无符号字节（8 位），结果存储在 rd 中。
LHU rd, offset(rs1): 从内存地址 rs1 + offset 加载一个无符号半字（16 位），结果存储在 rd 中。

## Slide 38
S型指令包括store指令

## Slide 40
SB rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的最低一个字节（8 位）写入内存地址 rs1 + offset。
SH rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的最低两个字节（16 位）写入内存地址 rs1 + offset。
SW rs2, offset(rs1): 将寄存器 rs2 中的一个字（32 位）写入内存地址 rs1 + offset。

## Slide 41
B型指令包括条件跳转指令

## Slide 43
BEQ rs1, rs2, offset: 如果rs1等于rs2，则跳转到相对于当前指令的offset位置。offset是一个12位立即数，通过将其某些位复制来扩展至32位以形成完整的偏移量。
BNE rs1, rs2, offset: 类似于BEQ，但如果rs1不等于rs2时跳转。
BLT rs1, rs2, offset: 如果rs1小于rs2（有符号比较），则跳转。
BGE rs1, rs2, offset: 如果rs1大于等于rs2（有符号比较），则跳转。
BLTU rs1, rs2, offset: 如果rs1小于rs2（无符号比较），则跳转。
BGEU rs1, rs2, offset: 如果rs1大于等于rs2（无符号比较），则跳转。

## Slide 44
U型指令

## Slide 45
LUI rd, imm: 将 20 位的立即数 imm 加载到寄存器 rd 的高 20 位，低 12 位填充为 0。
AUIPC rd, imm: 将当前 PC 值与 20 位的高位立即数 imm 左移 12 位相加，结果存储在 rd 中。

## Slide 46
J型指令

## Slide 47
JAL rd, offset: 跳转到offset指定的位置，并将返回地址（下一条指令的地址）保存到rd。offset是一个20位立即数，通过特定模式扩展至32位。
JALR rd, rs1, imm: 跳转到rs1加上立即数imm指定的位置，并将返回地址保存到rd。imm是一个12位立即数，可能需要符号扩展。

## Slide 48
RV32M 扩展指令集

## Slide 49
1. MUL（funct3=0x0,funct7=0x1）
语法：mul rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，结果的低32位写入rd寄存器。
2. MULH（func3=0x1,func7=0x1）
语法：mulh rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，结果的高32位写入rd寄存器。
3. MULHSU
语法：mulhsu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，其中rs1为有符号数，rs2为无符号数，结果的高32位写入rd寄存器。
4. MULHU
语法：mulhu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相乘，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的高32位写入rd寄存器。

## Slide 50
5. DIV
语法：div rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，结果的商写入rd寄存器。
6. DIVU
语法：divu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的商写入rd寄存器。
7. REM
语法：rem rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，结果的余数写入rd寄存器。
8. REMU
语法：remu rd, rs1, rs2，作用是将rs1与rs2相除，其中rs1、rs2均为无符号数，结果的余数写入rd寄存器。

## Slide 51
单周期RISC-V CPU总体电路

## Slide 53
32位整数除法器和PC保持

## Slide 54
ALU的除法器开始计算时，CU输出PChold信号，让PC保持原值。
ALU的除法器在迭代运行中，CU持续输出PChold信号，让PC保持原值。
迭代运行完后，ALU的除法器输出运算完成信号divRdy，CU输出PChold结束信号，让PC恢复正常运行，即PC<=PC+4。

## Slide 55
总线、设备及其地址和访问控制

## Slide 57
RIB总线的主要信号：
地址总线（Address Bus）：传输访问地址（需根据设备的地址空间转换成设备的内部地址）
数据总线（Data Bus）：传输读写数据（双向）
控制信号：wr_en：写使能

## Slide 59
设备访问控制

## Slide 60
Timer
  时钟设备有一个计数器，计数器的数据长度为32位，计数单位为毫秒。计数器的内部地址偏移为0x0。

## Slide 61
  GPIO
  通用输入/输出设备有两个子设备：led灯组和数码管组smgs。
  led灯组的数据长度为8位，每位对应一个led灯，led灯组的内部地址偏移为0x0。
  数码管组smgs有6个数码管，每个smg的数据长度为8位，内部地址偏移依次为0x1~0x7。

## Slide 62
UART
  通用串口设备的访问有五个寄存器：控制寄存器UART_CTRL、状态寄存器UART_STATUS、波特率设置寄存器UART_BAUD、发送数据寄存器UART_TXDATA和接收数据寄存器UART_RXDATA。地址偏移量分别为：0x00,0x04,0x08,0x0c,0x10。

## Slide 63
控制寄存器uart_ctrl的第0位控制发送使能（1为使能，0为禁止），第1位控制接收使能。
状态寄存器uart_status的第0位为发送忙状态（1表示正在发送，0为空闲），第1位为接收完成标志（1表示接收完成，0表示正在接收），在写入发送数据前必须检查此位以确保发送器空闲。

## Slide 64
应用（或用户）程序：使用指令编写的程序
发送：1、等待发送状态位为0
2、将数据写入发送数据寄存器
      3、将发送状态位设为1
接收：1、循环等待接收状态位为1
2、从接收数据寄存器读入数据
      3、将接收状态位设为0

## Slide 65
设备程序：使用Verilog编写的程序
发送：1、判断发送状态位是否为1
2、将发送数据寄存器的数据发送出去
      3、将发送状态位设为0
接收：1、判断是否有数据进来
2、接收数据到接收数据寄存器
      3、将接收状态位设为1

## Slide 66
RISC-V汇编语言

## Slide 67
汇编语言除了定义了前面描述的标准机器指令外，还包括伪指令和汇编器指示符。

## Slide 68
伪指令用于简化编程过程。它们并不是直接转换为单条机器指令，而是通过组合一条或多条实际的机器指令来实现所需的功能。以下是一些常用的RV32汇编伪指令。

## Slide 69
li rd, immediate - 加载立即数：将一个32位立即数加载到寄存器rd中。通常通过lui（加载上半立即数）和addi（加立即数）组合实现。
la rd, symbol - 加载地址：将全局变量或者函数的地址加载到寄存器rd中。通常通过lui和addi实现。
mv rd, rs - 移动数据：把寄存器rs中的值移动到寄存器rd中。实际上是使用addi rd, rs, 0来实现。
nop - 空操作：执行空操作，即什么都不做。等价于addi x0, x0, 0。
not rd, rs - 逻辑非：对寄存器rs中的值执行逻辑非操作，并将结果存储在rd中。通常是通过xori rd, rs, -1实现。
neg rd, rs - 取负：将寄存器rs中的值取负后存入rd中。这可以通过sub rd, x0, rs实现。
seqz rd, rs - 设置如果等于零：如果rs中的值为零，则rd设置为1；否则设为0。可以使用sltiu rd, rs, 1来完成。

## Slide 70
j label - 跳转：无条件跳转到指定的标签位置。这是一个伪指令，它会被转换成一条或多条基本指令来实现。例如，它可以被转换为jal x0, label，这里使用了x0作为链接寄存器，意味着不保存返回地址。
call label - 调用子程序：用于调用函数或子程序，并将返回地址保存到链接寄存器ra（即x1）。这是另一个伪指令示例，它通常被转换为jal ra, label。
ret - 返回：从子程序返回。这也是一个伪指令，它会将链接寄存器ra中的值加载到程序计数器（PC）中以实现返回。具体来说，它被转换为jalr x0, 0(ra)。

## Slide 71
汇编器指示符提供了一种简化编程的方式。这些指示符通常用于数据定义、内存分配、程序入口点指定等。以下是一些常用的RV32汇编器指示符。

## Slide 72
.text 和 .data: 这两个指示符分别用来标记代码段和数据段的开始。
.globl：用于声明全局符号，例如函数或变量，使得它们可以在其他文件中被引用。
.word: 定义一个或多个32位数值。
.byte: 定义一个或多个8位数值。
.short: 定义一个或多个16位数值。
.string: 定义一个以空字符结尾的字符串。
.equ：定义常量值，允许给数值起别名。
.section: 指定将随后的代码或数据放入指定的段。.text和.data为预定义的特定段，使用.section可以创建新的段来满足特定需求，比如专门的只读数据段（.rodata）、未初始化的数据段（.bss）等。
.align: 用于对齐数据或代码到特定边界，以优化性能或满足硬件要求。
.extern: 声明外部符号，意味着该符号是在其他文件中定义的，需要由链接器解析。

## Slide 73
程序连接脚本

## Slide 74
链接脚本定义了内存布局和控制输入内容如何映射到输出文件。链接脚本里有两个比较重要关键字，分别是MEMORY和SECTIONS。
MEMORY用于描述内存（比如ROM、RAM、Flash等）布局，包括每一块内存的起始地址、大小和属性。
SECTIONS用于描述输入段（input section）如何映射到输出段（output section）等。

## Slide 75
MEMORY
{
<name> [(<attr>)] : ORIGIN = <origin>, LENGTH = <len>
...
}
name是内存块的名字，比如rom、ram、flash等名字。
attr是该块内存的属性，有r(读)、w(写)、x(执行)等属性。
origin是该块内存的起始地址，比如0x10000000。
len是该块内存的大小，比如128K、1M等。

## Slide 76
MEMORY
{
flash (wxa!ri) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 32K
ram (wxari) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 16K
}

## Slide 77
SECTIONS
{
<sections−command>
<sections−command>
...
}

## Slide 78
sections−command的语法：
section [address] [(type)] :
[AT(lma)]
[ALIGN(section_align) | ALIGN_WITH_INPUT]
[SUBALIGN(subsection_align)]
[constraint]
{
output-section-command
output-section-command
…
} [>region] [AT>lma_region] [:phdr :phdr …] [=fillexp] [,]

## Slide 79
section：输出段名字，常见的有.text、.data、.bss等。
address：输出段的虚拟内存地址（virtual memory address，VMA），即运行地址。
AT(lma)：输出段的加载内存地址（load memory address，LMA），即存储地址。
ALIGN：输出段对齐，以字节为单位。
>region：指定VMA地址。
AT>：指定LMA地址。

## Slide 80
section：输出段名字，常见的有.text、.data、.bss等。
address：输出段的虚拟内存地址（virtual memory address，VMA），即运行地址。
AT(lma)：输出段的加载内存地址（load memory address，LMA），即存储地址。
ALIGN：输出段对齐，以字节为单位。
>region：指定VMA地址。
AT>：指定LMA地址。

## Slide 81
SECTIONS示例：
{
/* .text 段：存放可执行代码 */
.text : {
PROVIDE(_text_start = .); // 定义一个符号 _text_start，表示 .text 段的起始地址
*(.text .text.*) // 将所有输入文件中的 .text 和 .text.* 段合并到此段
PROVIDE(_text_end = .); // 定义一个符号 _text_end，表示 .text 段的结束地址
. = ALIGN(4); // 对齐到 4 字节边界
} >flash AT>flash // 段分配在 flash 内存区域，加载地址也在 flash

## Slide 82
/* .lalign 段：用于对齐 LMA（加载地址） */
.lalign : {
. = ALIGN(4); // 对齐到 4 字节边界
PROVIDE( _data_lma = . ); // 定义 _data_lma 表示接下来的数据段加载地址（LMA）
} >flash AT>flash // 放置在 flash 中，加载地址也在 flash
/* .dalign 段：用于对齐 VMA（运行地址） */
.dalign : {
. = ALIGN(4); // 对齐到 4 字节边界
PROVIDE( _data_start = . );// 定义 _data_start 表示数据段运行地址（VMA）
} >ram AT>flash // 运行地址在 ram，但加载地址在 flash

## Slide 83
/* .data 段：存放已初始化的数据 */
.data : {
. = ALIGN(4); // 对齐到 4 字节边界
*(.sdata .sdata.*) // 合并小数据段
*(.data .data.*) // 合并所有 .data 和 .data.* 段
. = ALIGN(4); // 对齐到 4 字节边界
} >ram AT>flash // 运行地址在 ram，加载地址在 flash
PROVIDE(_data_end = .); // 定义 _data_end 表示数据段的结束地址

## Slide 84
/* .bss 段：存放未初始化的全局和静态变量 */
PROVIDE(_bss_start = .); // 定义 _bss_start 表示 BSS 段的起始地址
.bss : {
*(.sbss .sbss.*) // 合并小的未初始化数据段
*(.bss .bss.*) // 合并所有的 .bss 和 .bss.* 段
*(COMMON) // 合并 COMMON 符号（未初始化的全局变量）
. = ALIGN(4); // 对齐到 4 字节边界
} >ram AT>flash // 运行地址在 ram，加载地址在 flash
PROVIDE(_bss_end = .); // 定义 _bss_end 表示 BSS 段的结束地址

## Slide 85
/* 定义栈的起始和结束地址 */
PROVIDE(_stack_start = _bss_end); // 栈从 BSS 结束后开始
PROVIDE(_stack_end = _stack_start + 512); // 栈大小为 512 字节
/* 定义堆的起始地址和大小 */
PROVIDE(_heap_start = _stack_end); // 堆紧接着栈开始
PROVIDE(_heap_size = _memory_end - _heap_start); // 堆的大小为剩余内存空间

## Slide 86
启动代码

## Slide 87
在嵌入式系统中，启动代码（Startup Code）是程序执行的第一段代码，它在主应用程序（如 main() 函数）运行之前执行，负责初始化系统环境，包括设置堆栈、初始化数据段、清零 BSS 段，为应用的执行做好准备。

## Slide 88
.text
_start:
/* 把 data section 从 flash 搬运到 ram 中 */
la a0, _data_lma
la a1, _data_start
la a2, _data_end
bgeu a1, a2, 2f
1:
lw t0, (a0) /* 从 flash 中取出一个 word 的数据 */
sw t0, (a1) /* 将取出的数据存入 ram 中对应位置 */
addi a0, a0, 4
addi a1, a1, 4
bltu a1, a2, 1b

## Slide 89
2:
# Set all bytes in the BSS section to zero.
la a0, _bss_start
la a1, _bss_end
bgeu a0, a1, 2f
1:
sw zero, (a0)
addi a0, a0, 4
bltu a0, a1, 1b
2:
la sp, _stack_end # set the initial stack pointer
j start_kernel # jump to kernel

## Slide 91
应用程序的动态下载

## Slide 92
1、key4：按下，led4：亮
目标机进入接收状态
2、主机发送包头，目标机接收后发送ack
主机分包发送，目标机接收后数据后放入ROM中，发送ack
3、reset：按下，led4：灭
目标机进入运行状态

## Slide 93
基于RISC-V GCC的示例应用开发

## Slide 94
RISC-V GCC应用开发工具链

## Slide 95
交叉编译是指在一个平台上生成另一个平台的可执行代码的过程。
使用预编译工具链。gnu-mcu-eclipse-riscv32-none-gcc-8.2.0-2.2-20190521-0004-win64 是一个由 GNU MCU Eclipse 项目提供的、适用于 Windows 64 位系统的 RISC-V 32 位交叉编译工具链。这个工具链主要用于裸机嵌入式开发（bare-metal embedded development），适用于开发基于 RISC-V 架构的微控制器。

## Slide 96
工具 | 说明
riscv-none-embed-gcc | GCC 编译器，用于编译 RISC-V 裸机程序
riscv-none-embed-g++ | C++ 编译器
riscv-none-embed-objcopy | 将 ELF 文件转换为二进制文件（如 .bin）
riscv-none-embed-size | 查看程序的内存占用情况
riscv-none-embed-objdump | 反汇编 ELF 文件
riscv-none-embed-gdb | GDB 调试器，用于调试嵌入式程序

## Slide 97
RISC-V ELF（Executable and Linkable Format）文件是一种用于可执行文件、目标代码、共享库和核心转储的标准文件格式。ELF 文件格式是跨平台的，支持多种架构，包括 RISC-V。对于 RISC-V 架构而言，ELF 文件不仅包含了程序代码，还包括了数据、符号表、重定位信息等，这些对链接器和加载器来说至关重要。

## Slide 99
通常，cpu并不能识别这些信息，只有一些特定的操作系统才能识别这些信息，所以需使用objcopy命令去掉这些处理器无法识别的内容，留下处理器可以识别的内容。

## Slide 100
假设你有一个简单的裸机 C 程序 main.c：
#include <stdio.h>
int main(void) {
  printf("Hello from RISC-V 32-bit!\n");
    while (1);
}

## Slide 101
① 生成目标程序.elf
riscv-none-embed-gcc -march=rv32im -mabi=ilp32 -o main.elf main.c
② 生成二进制文件.bin：
riscv-none-embed-objcopy -O binary main.elf main.bin

## Slide 103
流水LED灯
时钟显示
UART数据接收/显示